# Sunoco Eco Grease Ca 2

Biologisk nedbrydeligt smørefedt  ,   Rapsolie baseret

# Beskrivelse:

# Sunoco Eco Grease Ca 2 er et smørefedt baseret på biologisk

hurtig nedbrydelig rapsolie fortykket med Calcium-sæbe.

# Anvendelse:

# Landbrugs- og entreprenør materiel samt skovmaskiner, som

normalt smøres med konventionel konsistens 2 lithium universal

fedt via nipler og/eller åbne smøresteder.

# Eksempelvis mekaniske led, kæder, planelejer, udsatte gear,

slæbekroge, batteripoler etc.

# NB!:    Eco Grease Ca 2 må ikke blandes med andre smørefedter

# Må IKKE anvendes til hjullejer og vandpumper

# Ved første gangs smøring med Eco Grease Ca 2 gennemtrykkes fedtet

indtil der er sikkerhed for at gammelt fedt er trykket ud af   lejet.

# Egenskaber:

Konsistens		NLGI 2

Sæbetype		Calcium

Dråbepunkt		130°C

Penetration		265-295

Anvendelse område	÷40 til + 90°C

4 ball test		1400 N

# Emballage

lagervare:		Karton med 12 patroner a 400 gram

hejm,tages efter ordre:	Spand a 25 kg

# Produktet opfylder den danske Mineraloliebranches (MB's) definition på biologisk nedbrydelige smøremidler.

# Teknisk afdleing

# SQ-2005-12--01