Outboard motorolie på bionedbrydelige ester basis

Beskrivelse:

Flagskib indenfor totaktolie med TCW3 godkendelse. Hurtig nedbydelig og fuldsyntetisk.
Til såvel luft- som til vandkølede totakt motorer.

Anvendelse

Som high performance olie  til følgende:
Påhængmotorer og vandscootere
Motorcykler , knallerter og go-karts
Mobile og transportable power generatorer
2T plæneklippere og andre havebrugsmaskiner
Kædesave incl. Stihl og Husqvarna modeller
Snescootere og snesportmaskiner og ROTAX drevne ULM planes
Anvendes også  især hvor 2T maskiner bruges i sensitive områder som fx søer og åer, i nærheden af badestrande m.m.

Specifications:

NMMA TC-W3(approval number 3 - 90040)

CEC L-33-T-82 biodegradability above 66%, typically 82%

- Miljøvenlig p.g..a. høj bionedbrydelighed
- blandes let, selv ved lave temperaturer og danner straks en homogen blanding for full power mulighed.
- Stærkt detergerende, forhindrer lejekorrosion, tændrørs fouling og tilsodede udstødningsventiler.
- Fremragende leje og cylindersmøring.
- Minimum røgudvikling og minimale lugtgener.
- Askeløs formulering.
- Lavt stivnepunkt og særdeles gode flydeegenskaber ved lave temperaturer
- udstødningsgasserne er katalysator kompatible.

Typisk analyse:

| density / 15 °C | 0.914 |
| --- | --- |
| visc.at 40°C | 24.6 cSt |
| visc.at 100 °C | 5.3 cSt |
| viscosity index | 156 |
| visc. BROOKFIELD / -25 °C | less than 7500 cP |
| flash point COC | 103 °C |

sq 2006-05-11