Synflon Multo Teflon PTFE

Multo er et unikt friktionsnedsættende  Multi Smøremiddel

Hvad gør Multo ?               Multo overalt hvor flader mødes

*  Smører og Beskytter        *  Imod Friktion og Slitage

*  Renser og Opløser           *  Imod Fastlåste situationer

*  Fortrænger vand              *  Imod Korrosion og Rust

Multo er resultatet af et teknologisk gennembrud, som gør det muligt  at påføre Teflon-kugler på en overflade uden opvarmning. Hver eneste milliliter Multo indeholder milliarder af Teflon-kugler med en diameter på 0,3 my. Multo indeholder naturligvis ikke triklorethan.

Sammen med den bærende smørefilm har kuglerne den specielle egenskab, at de udfylder alle mikroskopiske hulninger i overfladen, hvilket betyder en smørefilm der fungerer betydeligt længere end mange andre typer smøre- og glidemidler.

Multo reducerer friktion og slitage

Friktion og slitage reduceres til et minimum ved kombinationen af oliefilm og Teflonkugler. Kuglerne er elastiske og giver derigennem bedre beskyttelse imod slitagen end konventionelle smøremidler.

Multo afviser støvaflejringer, salt, sand m.m.

Fremmedlegemer hæfter sig ikke så let på overfladen. De særlige "non stick" egenskaber betyder, at partiklerne afvises og spredes således at overfladen holdes ren. Aflejringer kan ikke forenes med Multofilmen og derved undgås slibemasse af ophobet snavs.

Multo beskytter imod fugt og korrosion

Vandfortrængende. beskytter imod rust og anden korrosion. Multo  har særdeles gode rustløsende egenskaber. Syrefri naturligvis. Beskytter også mod syren i fingeraftryk.

Multo trænger ind på svært tilgængelige steder.

Multo har lav viskositet og lav overfladespænding, og trænger derfor ind i selv mikro spalter. Fastlåste dele vil kunne separeres uden opvarmning. Multo opløser krystalstrukturen i korrosions

produkter  dannet af fugt,  kemikalier, salte etc. M ulto er helt unik som våbenolie.

Multo sparer tid og penge overalt i produktionen.

Multo anvendt på bevægelige dele i maskiner til forebyggelse af korrosion og slitage betyder store besparelser i reparationer og reservedele,  og forlænger maskinernes levetid. Multo er økonomisk i brug.

Emballager: 400 ml Spray,12 i karton,4 x 5 Liter,  løse 5-Liter dunke  & karton 12 x 1 Liter

Registrerede varemærker: Teflon ejes af Du Pont.   MolyDane ejes af 2QHolding ApS.